佛山市三水协佳化工有限公司

自行监测方案

2019年12月31日

1、企业基本情况

企业名称：佛山市三水协佳化工有限公司

法人代表：曾庆林

所属行业：水性涂料（2641）

生产周期：连续生产

地址：广东省佛山市三水区

联系人：陈必孔

联系电话：15817843445

电子邮箱：2970651233@qq.com

主要生产设备：丙烯酸脂乳液、丙烯酸脂-苯乙烯共聚乳液反应釜聚合反应生产线10条，水性ＰＵ、水性ＰＵＡ反应釜聚合反应生产线5条。

废水处理及排放情况：废水的产生有四个环节。一是反应釜清洗废水，清洗后的水可用作原料用水回用，不外排；一是制备软水的含盐废水；一是蒸汽管道的冷凝水；一是生活用水。经过三级化粪池处理后的生活污水和含盐废水混合后可以达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44-26-2001）第二时段三级标准，可直接排入念塘污水厂集中处理。

废气处理及排放情况：。

有面废气：公司建有配套有机废气处理设施两套，一套为生产过程中产生的有机废气治理设施，处理风量为24000m3/h；一套为包装过程中产生的有机废气治理设施，处理风量为18000m3/h.有机废气治理工艺流程为：碱液喷淋+低温等离子处理器+光触媒处理器+活性炭吸附→达标排放有机废气治理工艺流程图：

# 2、监测内容

## 2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | FQ-5240001 | 有机废气１号排放口 | 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs、苯乙烯 | 手工监测 | 每年监测1次 |  |
|  | FQ-5240002 | 有机废气2号排放口 | 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs、苯乙烯 | 手工监测 | 每年监测1次 |  |
| 废水 | WS- | 公司北部排往念塘污水处理厂排放口 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、色度、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂 | 手工监测与自动检测相结合 | 每月监测1次 |  |
| 厂界噪声 | ▲1# | 公司东部（毗邻安亿纳米） | 厂界噪声 | 手工监测 | 每年监测1次 |  |
|  | ▲2# | 公司南部（横向四路） | 厂界噪声 | 手工监测 |  |  |
|  | ▲3# | 公司西部（佛莱雅路） | 厂界噪声 | 手工监测 |  |  |
|  | ▲4# | 公司北部（大唐树脂） | 厂界噪声 | 手工监测 |  |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

## 2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。废气排放口安装了在线监测装置，连续监测；废水排放口也安装了在线监测装置，部分指标自动监测，部分指标手动监测。

2.3 自行监测

2.3.1自行监测技术手段

手工或自动监测

2.3.1.1 受委托的监测机构名称：

2.3.1.2 监测机构监测资质：

2.3.1.3 委托监测的项目：

2.3.1.4 委托监测频次：

2.3.1.5 监测机构人员是否有上岗证：

2.3.1.5监测分析方法、依据及仪器见表2。（监测分析方法选用国家、行业标准方法）

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 | 监测分析方法与依据 | 使用仪器 | 检出限 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 《水质pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T6920-1986） | PHS-3C精密酸度计 | 无量纲 | 念塘污水处理厂接管水质要求浓度限值 |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | HCA-102标准COD消解器 | 4 mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | HSP-250BE恒温恒温箱、JPSJ-605弄溶解氧测定仪 | 0.5 mg/L |  |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 119011989 | DHG-9030型电热干燥箱、FA2004电子天平 | 4 mg/L |  |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | T6新世纪紫外可风分光光度计 | 0.025 mg/L |  |
|  | 色度 | 《水质 色度的测定》（GB/T11903-1989） （只用稀释倍数法） | 玻璃仪器 | ２倍 |  |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | MH-6红外测油仪 | 0.06mg/L |  |
|  | 动植物油 |  |  | 0.06 mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 （GB/T7949-1987） | T6新世纪紫外可风分光光度计 | 0.05mg/L |  |
| 有机 废气 | 苯 | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010)中附录D、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | 7802A气相色谱仪 | 0.01mg/m3 | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010) |
|  | 甲苯 |  |  | 0.01mg/m3 |  |
|  | 二甲苯 |  |  | 0.01mg/m3 |  |
|  | 总VOCs |  |  | 0.0 1mg/m3 |  |
|  | 苯乙烯 |  |  | 0.01 mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 1445-93） |
|  | 氨气 | 《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 》HJ535-2009 | T6新世纪紫外可风分光光度计 | 0.01 mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 （无量纲） | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式袋法》 （GB/T14675-93） | －－ | 无量纲 |  |
|  | 油烟 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18438-2001）附录Ａ | TH-880F微电脑烟尘平行采样仪、MH-6红外测油仪 | －－ | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18438-2001）小型标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | AWA5680型声级计 | 30.0dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准 |

2.4 监测质量保证措施

监测全过程按照相关法律法规、标准和技术规范开展监测活动，选择与监测活动相适应的质控方法，包括按规范要求做好水样采集、保存工作，并实施记录；使用标准物质、空白试验、平行样测定等措施；出具监测数据所需的主要监测设备，应依法送有资质的计量检定单位进行检定或校准，并在检定或校准合格的有效期内使用。安装了废水、废气在线监测系统，委托XXXX有限公司运营维护。

# 3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3。

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | FQ- | 苯 | DB44/816-2010 | ≤1 | mg/m3 |
|  | FQ- | 甲苯与二甲苯合计 | DB44/816-2010 | ≤18 | mg/m3 |
|  | FQ- | 总VOCs | DB44/816-2010 | ≤90 | mg/m3 |
|  | FQ- | 苯乙烯 | DB44/816-2010 | ≤120 | mg/m3 |
| 废水 | WS- | pH | GB21900-2008表3 | 6~9 | 无量纲 |
|  | WS- | 化学需氧量 | GB21900-2008表2 | ≤15 | mg/L |
|  | WS- | 五日生化需氧量 | GB21900-2008表3 | ≤10 | mg/L |
|  | WS- | 悬浮物 | GB21900-2008表3 | ≤0.01 | mg/L |
|  | WS- | 氨氮 | GB21900-2008表3 | ≤0.005 | mg/L |
|  | WS- | 色度 | GB21900-2008表2 | ≤80 | mg/L |
|  | WS- | 石油类 | GB21900-2008表3 | ≤0.1 | mg/L |
|  | WS- | 动植物油 | GB21900-2008表3 | ≤2.0 | mg/L |
|  | WS- | 阴离子表面活性剂 | GB21900-2008表2 | ≤0.5 | mg/L |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 70 | Leq（A） |
|  | ▲2# | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 65 | Leq（A） |
|  | ▲3# | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 65 | Leq（A） |
|  | ▲4# | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 65 | Leq（A） |
| 周边环境（根据环评要求） |  |  |  |  |  |

4、监测方案的实施

本监测方案于2019年12月31日开始执行。

# Text boxes

风罩、风管

碱液喷淋塔

低温等离子净化器

稀碱液

光触媒处理器

活性炭吸附器

风机

活性炭定期更换

达标排放（24米）

塔内循环

有机废气